| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Carrier SPLIT-INVERTER-SYSTEM-DECKEN-EINBAUGERÄT SQV 130 X-Power Kompaktes Decken-Einbaugerät mit flachem Profil (310 mm) zum Einbau in die Zwischendecke. Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech; durch das mit Synthetikfaser ausgekleidete Gehäuse werden Geräusche absorbiert und Kondensatbildung reduziert; Kondensatablaufwanne aus Polystyrol. Luftansaug durch entsprechendes Positionieren eines Luftkanales von der Rückseite über regenerierbaren Synthetik-Filter. Luftausblas entweder direkt oder über bauseitige Luftkanäle (Anschlußflansche für Luftansaug und Luftausblas am Gerät vorhanden). Das Innengerät mit Bördelanschlüssen wurde speziell für Invertertechnologie und Kältemittel R410A konzipiert. VERDAMPFER Schräg eingebauter Wärmetauscher aus nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepreßten Aluminium-Lamellen für Direktverdampfung mit hohem Wirkungsgrad. VENTILATOR Saugend angeordneter, direkt angetriebener dreistufiger Radialventilator mit sehr hohem verfügbaren statischem Druck. REGELUNG GMC- Global Modular Control Die Regelung verfügt über folgende Funktionen: Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen oder Heizen; Kühlen-Heizen Automatik-funktion; Entfeuchten; externes Steuersignal; Steuerung der Ventilatordrehzahl; Verdichtertaktschutz; Frostschutz; Statusinformation über Leuchtdiode auf der Platine; Visualisierung einer Störmeldung über Blinkcode. ZUBEHÖR: Fernbedienung zur Wandbefestigung für Gruppen bis sechs Geräte. Bausatz für IR-Fernbedienung mit zus. Empfangseinheit. Elektroheizung (400V/3Ph/50Hz) PWW-Heizung Octopus (Mehrkanal-Luftverteiler) Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nenn-Kälteleistung 12,00 kW Nenn-Heizleistung 13,00 kW Max.- Min.-Kälteleistung kW Max.- Min.-Heizleistung kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27 /19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20/15 °C Tk/Fk Luftvolumenstrom SH/H/M/N bei 0 Pa 878/725/600/525 l/s Lüfteranzahl 1 Stck. Max. verf. statischer Druck bei SH 300 l/s 195 Pa Kältemittel R410A ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR Nennstrom 2,40 A Leistungsaufnahme 560 W Spannung/Frequenz 230/1/50 V/Ph/Hz Schalleistungspegel H/M/N 70/67/63 dB(A) Schalldruckpegel in ....m Entfernung dB(A) Jahresenergieverbrauch (kühlen) 2265 kWh Jahresenergieverbrauch (heizen) 2280 kWh E.E.R. (kühlen) 2,65 W/W COP (heizen) 2,94 W/W Bauart luftgekühlt ABMESSUNGEN Breite/Tiefe/Höhe 1250/750/310 mm Betriebsgewicht 64 kg Die Leistungsangaben beziehen sich auf Kombinationsdaten mit VYX130 Technische Änderungen vorbehalten. Fabrikat: KRONE / Carrier Type: SQV 130 |  |  |  |  |