Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH

Lfd.

Nr.

Stück-

zahl

Gegenstand

Einzel-

preis

€ Ct

Gesamt-preis

€ Ct

Klimaverflüssiger aus Duo- / Triosplitsystem SLG/SHG,

bestehend aus :

-	Luftgekühlte Kältemaschine aus galvanisch verzinkten epoxyeinbrenn-

lackiertem Stahlblechgehäuse (für Außenaufstellung geeignet).

-	Je Kältekreislauf einen vollhermetischen sauggasgekühlten Kompressor

auf Gummischwingungsdämpfern montiert.

-	Kurbelwannenheizungen für jeden Kompressor.

-	Kondensator aus Kupferrohren mit mechanisch aufgepreßten 	Aluminiumlamellen als Mehrreihensystem.

-	Kondensatormotor /en mit großem Rotorblatt für kleine Drehzahlen und

geringe Betriebsgeräusche.

-	Kapillarrohreinspritzung / Durchflußmengenregler (Accurator) je Kreis-

lauf.

-	Je Kältekreislauf separaten Elektrokreislauf.

-	Vorgefüllt mit Kältemittel R407C und Kältemittelöl für eine Leitungs-

länge bis zu 8m.

-	Bördelanschluß für die Kältemittelleitungen mit Service-Ventil für

schnelle Installation.

Zubehör:

Anlauf-Relais

Kondensatordruckregelung (Winterregelung)

Wandkonsolen  (UGF)

Hoch- und Niederdruck -Pressostate

Technische Daten:

Kühlleistung:					2 x 6,6 kW

Luftmenge:					5600 m³/h

Außentemperatur:				35° C

Geräuschpegel (5m/10m Abst.): 		54 / 48 dB (A)

Kältemittel:					R407C

Kältemittelmenge:				2 x 1,485 kg

Einspritzleitung:				6 mm

Saugleitung:					16 mm

Versorgungsspannung:				220-240 / 1Ph / 50Hz

Leistungsaufnahme - Kühlung:			5,8 kW

Stromaufnahme - Kühlung:			2 x 14,1 A

Anlaufstrom:					2 x 30 A

Höhe/Breite/Tiefe:				1250 / 1030 / 465 mm

Gewicht:					130 kg

Fabrikat:	KRONE

Type:		UGF 2x605 A1