| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Klimagerät Typ UI für Direktverdampfung , bestehend aus : - Weißes Kunststoffgehäuse (ähnlich RAL 9010) mit akustischer und thermischer Isolierung. Gerät eignet sich für Wand-, und Decken- montage. - Radialwalzenlüfter mit internen Wicklungsschutz und drei Geschwindigkeitsstufen. - Mehrreihiges Hochleistungsregister mit speziell konstruierten Alu- minium-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch und Bördel- anschluß. - Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff mit knickfestem Ablaufschlauch. - Auswaschbarer Filtereinsatz im Ansauggitter, die einfach zu wechseln sind, ohne die Vorderfront zu lösen. - Luftausblas mit motorisierten Luftleit-Lamellen. - Drahtlose Infrarot-Fernbedienung beinhaltet: - 3-Stufen-Schalter für Drehzahlregelung - Timerfunktion mit aktueller Uhrzeitanzeige - LCD-Display für aktuelle Betriebszustände automatische Drehzahlregelung automatischer Luftverwirbelungsmechanismus Nachtschaltung - Wiedereinschaltung nach Stromausfall. Elektroheizungen sind nur in den E-Modellen erhältlich. Die Verbindungsleitungen zur Verflüssigereinheit können wahlweise von drei Seiten in das Gerät eingesetzt werden. Zubehör: Kabelfernbedienung für 1 Gerät Group-Controller für Parallelschaltung von mehreren Geräten. Technische Daten: Kühlleistung: 5,1 kW Luftmenge: 720 – 490 m³/h Geräuschpegel1): 45 – 36 dB (A) Einspritzleitung: 1/4" ~ 6,35 mm Saugleitung: 1/2" ~ 12,7 mm Versorgungsspannung2): 220-240V/1Ph/50Hz Regelspannung: 24 V Leistungsaufnahme Motor: 55 Watt Stromaufnahme Motor: 0,24 A Höhe/Breite/Tiefe: 598 / 1000 / 200 mm Gewicht: 18 kg 1) Der angegebene Geräuschpegel (Mittelwert) bezieht sich bei den Truhen auf eine Raumgröße von 100m³, bei einer Nachhallzeit von 0,5 Sek. Fabrikat: KRONE Type: UI 18 W |  |  |  |  |