-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung Kaltwasser-Wandgerät WLT 88 EC Die Serie WLT EC ist mit modernen, energieeffizienten EC-Ventilatoren ausgestattet, die einen hohen Wirkungsgrad – besonders im Teillastbereich – gewährleisten. Gleichzeitig verhindert die stufenlose Anpassung der drehzahlgeregelten Ventilatoren starke Temperaturschwankungen und sorgt somit für optimalen Klimakomfort. Mit der integrierten Silent-Funktion lässt sich die Geräuschentwicklung bei Bedarf deutlich reduzieren. Die Geräte sind deshalb besonders für Räume geeignet, in denen die Raumklimatisierung nahezu unbemerkt erfolgen soll, wie z.B. in Wohn- oder Büroräumen. Durch die bereits im Gerät verbaute Ventilbaugruppe entsteht bei der Montage kein zusätzlicher Installationsaufwand. Je nach verbautem Pumpentyp des Kaltwasser-Rohrnetzes kann zwischen serienmäßig installierten 3- und 2-Wege-Ventilen gewählt werden. Besonders geräuscharmer Gerätebetrieb Einfache Installation über Türen oder im oberen Wandbereich Herausnehmbarer und leicht zu reinigender Luftfilter Luftaustritt mit einstellbarer Swing-Funktion Integriertes 3-Wege- oder 2-Wege-Ventil Großes Leistungsspektrum Infrarot-Fernbedienung Programmierbare 24-Std. Timer-Funktion Potentialfreie Stör- und Freigabekontakte Modbus-Schnittstelle RS485, serienmäßig 5 einstellbare Ventilatorstufen Stufenlose Leistungsanpassung im Automatikbetrieb Regelung: Für die Einstellung zwischen den Betriebsarten Kühlen, Heizen, Lüften oder Entfeuchten liegt serienmäßig eine Infrarot-Fernbedienung bei. Mit dieser können die gewünschte Raumtemperatur, Ein- und Ausschaltzeiten, die Funktion der Swing-Lamellen sowie 5 Ventilatorstufen eingestellt werden. Mit einer optionalen Kabel-Fernbedienung kann zusätzlich innerhalb einer Gruppensteuerung jedes einzelne Gerät individuell bedient werden. Dank der serienmäßig integrierten Modbus-Schnittstelle können die Geräte in eine bestehende Gebäudeleittechnik integriert werden. Auch bieten ein externer Freigabe-Kontakt sowie eine potentialfreie Sammelstörmeldung die Möglichkeit, die Geräte von einer externen Stelle anzusteuern bzw. eine eventuell anliegende Störung abzufragen. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung Kaltwasser-Wandgerät WLT 88 EC Technische Daten: Typenbezeichnung WLT 88 EC Kühlkapazität1) 9310 W Regelbereich 2000 - 9310 W Heizung 11270 W Regelbereich 2360 - 11270 W Umluft 320 - 1790 m³/h Mediumanschlüsse 15 mm Nennvolumenstrom Medium 1,60 m³/h Nenndruckverluste intern 30,00 kPa Betriebsspannung 230V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme 115 W Stromaufnahme Kühlung 0,94 A Schalldruckpegel3) 25 - 50 dB(A) Gewicht 27 kg Abmessungen Höhe 378 mm Breite 1557 mm Tiefe 300 mm Farbe ähnlich RAL 9016 1) Kühlleistung bei 27°C TK und 19°C FK Lufteintrittstemperatur, 12°C Mediumeintritt, 7°C Mediumaustritt, 0%Glykol, maximaler Lufzvolumenstrom. 2) Lufteintrittstemperatur TK 20°C, Mediumeintritt 12°C, Mediumaustritt 7°C, 0%Glykol, maximaler Lufzvolumenstrom. 3) Abstand 1 m Freifeld. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |