| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Wandklimagerät für Direktverdampfung Typ HMC bestehend aus: - Hellem Kunststoffgehäuse mit akustischer und thermischer Isolierung. - Radialwalzenlüfter mit internem Wicklungsschutz und drei Geschwindigkeitsstufen. - Mehrreihiges Hochleistungsregister mit speziell konstruierten Alu- minium-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch. - Kondensatwanne, Flüssigkeitsverteiler, Kältemittelleitungen mit Bördelanschluß. - Auswaschbarer Filtereinsatz im Ansauggitter, die einfach zu wechseln sind, ohne die Vorderfront zu lösen. - Infrarot-Fernbedienung (2-Kanal) für die Steuerung von bis zu zwei Innengeräten mit folgenden Funktionen: Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen oder Heizen; Kühlen-Heizen Automatikfunktion; Entfeuchten; Timer-Modus; Nachtbetrieb; Notbetrieb; Steuerung der Luftleitlamellen und der Ventilatordreh- zahl manuell oder automatisch; Benutzerabhängige (My Comfort) Datenspeicherung. Alle Baugrößen sind für Kältemittel R407C und auch für R410A geeignet. Zubehör: Kabel-Fernbedienung (für 1 Gerät und Gruppen bis 6 Geräte) Kabel-Zonen-Fernbedienung (für Gruppen bis 32 Geräte / 8 Zonen) Fotokatalytischer Titanfilter; entfernt Rauch-, Brat- und andere Essensgerüche, Schadstoffe und Bakterien bis 0,01 µm Durchmesser Zusatz-Tauwasserpumpe Technische Daten: Kühlleistung: 7,0 kW Luftmengen: 1050 / 940 / 840 m³/h Entfeuchtung: 2,5 l/h Spannung: 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme: 45 Watt Stromaufnahme: 0,20 A Schalldruckpegel in 1m Entf.: 45 / 43 / 41 dB (A) Flüssigkeitsleitung: 1/4" ~ 6,35 mm Saugleitung: 1/2" ~ 12,7 mm Kältemittelleitungs-Grenzen (Länge): 20 m Kältemittelleitungs-Grenzen (Höhenunterschied): 8 m Höhe/Breite/Tiefe: 295 / 1080 / 185 mm Gewicht: 15 kg Fabrikat: KRONE Type: HMC 24 C |  |  |  |  |