| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Deckenkassetten für Kaltwasserbetrieb, bestehend aus : Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (240 mm) Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall und wärmedämmend verkleidet. - Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff mit Parallel-Lamellen; Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetik-Filter - Luftausblas wahlweise nach 2, 3 oder 4 Seiten. Ein Frischluft-anteil und ein Kanalanschluß für benachbarte Räume ist serienmäßig vorgesehen. Nach Öffnen des Luftansauggitters ist die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von 1000mm eingebaut. Luftkühler 2- bzw. 3-reihiger runder Wasser/Luft-Hochleistungs-Wärmetauscher aus mechanisch geweiteten CU-Rohren mit durchgehenden Alu-Rippen, Entlüftungs- und Entleerungsventilen sowie Messinganschlüssen. Ventilator Ein neuer Radial-Ventilator mit dreistufigem Motor bewirkt eine gleichmäßigere Luftverteilung und Geräuschminderung. Schaltkasten Komplett intern verdrahtet, ausgerüstet mit: Klemmleiste für Wechsel-stromanschluß (230V/1Ph/50Hz). Zubehör: Infrarotfernbedienung Zusatzplatine für Kabelfernbedienung (230V), mit potenzialfreien Kontakten für Betriebs- und Störmeldung. Thermoelektrisches Drei-Wege-Ventil, zur Regulierung des Wasserzulaufs zum Wärmetauscher. Zusatz- Kondensatpumpe bis 4000 mm Ausblasgitter-Lackierung in allen RAL-Farben. Technische Daten: Kaltwassertemperatur: 7/12°C Kühlleistung: 6,60 kW Luftmenge (H/M/N): 830 / 730 / 650 m³/h Geräuschpegel: 36 - 41 dB (A) Wasservolumenstrom Kühlung: 1140 l/h Kaltwasseranschlüsse: ¾ Zoll Druckverlust Kaltwasserregister: 19,6 kPa Druckverlust Ventilsatz: 4,8 kPa Spannung: 220-240V/1Ph/50Hz Anschlußwert: 108 Watt Nennstrom: 0,58 A Höhe / Breite / Tiefe (Gerät): 240 / 835 / 835 mm Höhe / Breite / Tiefe (Gitter): 80 / 955 / 955 mm Gewicht: 37 kg 1) Der angegebene angegebene Geräuschpegel bezieht sich auf ein Abstand von 1 Meter. . |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: MXW 28 C |  |  |  |  |