| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Deckenklimagerät für Direktverdampfung und Kanalanschluss, Typ SMC Kompaktes Decken-Einbaugerät mit flachem Profil (310 mm) zum Einbau in die Zwischendecke. Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech; durch das mit Synthetikfaser ausgekleidete Gehäuse werden Geräusche absorbiert und Kondensatbildung reduziert; Kondensatablaufwanne aus Polystyrol. Luftansaug durch entsprechendes Positionieren eines Luftkanales von der Rückseite über waschbaren Acryl-Luftfilter. Luftausblas entweder direkt oder über bauseitige Luftkanäle (Anschlußflansche für Luftansaug und Luftausblas am Gerät vorhanden). Das Innengerät eignet sich für den Betrieb von Kältemittel R407C und Kältemittel R410A. Gerät mit Bördelanschlüsse. VERDAMPFER Schräg eingebauter Wärmetauscher aus nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepreßten Aluminium-Lamellen für Direktverdampfung mit hohem Wirkungsgrad. VENTILATOR Zwei saugend angeordnete, direkt angetriebene dreistufige Radialventilatoren mit sehr hohem verfügbaren statischem Druck. REGELUNG Über einen Mikroprozessor und verdrahteter Fernbedienung (Zubehör) mit Flüssigkristallanzeige können die individuellen Komfortbedingungen ausgewählt werden: Betriebsart, Ventilatordrehzahl, Temperatur und Zeitgeberbetrieb. Eine Verdichter-Einschalt-Verzögerung ist im Steuersystem integriert. (Fernbedienung im Lieferumfang nicht enthalten) ZUBEHÖR: Fernbedienung zur Wandbefestigung für Gruppen bis sechs Geräte. Bausatz für IR-Fernbedienung mit zus. Empfangseinheit. Elektroheizung (400V/3Ph/50Hz) PWW-Heizung Octopus (Mehrkanal-Luftverteiler) TECHNISCHE DATEN: Kühlleistung: 7,0 kW Heizleistung Elektro (Zusatz): 6,00 kW Heizleistung PWW (Zusatz): 9,0 kW Externe Pressung max.: 100 Pa Luftmenge: 890 / 700 / 580 m³/h Geräuschpegel1): 39 / 37 / 35 dB (A) Einspritzleitung: 1/4“ 6,35 mm Saugleitung: 5/8“ 15,88 mm Versorgungsspannung2): 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme Motor: 190 Watt Stromaufnahme Motor: 0,85 A Höhe/Breite/Tiefe: 285 / 925 / 660 mm Gewicht: 38 kg 1) Der angegebene Geräuschpegel wird in einem Halbkreis bei 2,5 m Abstand gemessen. 2) Für die Elektroheizung ist eine seperate Zuleitung vorzusehen. |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: SMC 024 |  |  |  |  |