| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Klimagerät Typ VMC für Direktverdampfung , bestehend aus : - Weißes Kunststoffgehäuse (ähnlich RAL 9010) mit akustischer und thermischer Isolierung. Gerät eignet sich für Wand-, und Decken- montage. - Radialwalzenlüfter mit internen Wicklungsschutz und drei Geschwindigkeitsstufen. - Mehrreihiges Hochleistungsregister mit speziell konstruierten Alu- minium-Kühllamellen für optimalen Wärmeaustausch und Bördel- anschluß. - Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff mit knickfestem Ablaufschlauch. - Auswaschbarer Filtereinsatz im Ansauggitter, die einfach zu wechseln sind, ohne die Vorderfront zu lösen. - Luftausblas mit motorisierten Luftleit-Lamellen. - Infrarot-Fernbedienung (2-Kanal) für die Steuerung von bis zu zwei Innengeräten mit folgenden Funktionen: Steuerung der Betriebsarten wie Kühlen oder Heizen; Kühlen-Heizen Automatikfunktion; Entfeuchten; Timer-Modus; Nachtbetrieb; Notbetrieb; Steuerung der Luftleitlamellen und der Ventilatordreh- zahl manuell oder automatisch; Benutzerabhängige (My Comfort) Datenspeicherung. Alle Baugrößen sind für Kältemittel R407C und auch für R410A geeignet. - Wiedereinschaltung nach Stromausfall. Elektroheizungen sind nur in den E-Modellen erhältlich. Die Verbindungsleitungen zur Verflüssigereinheit können wahlweise von drei Seiten in das Gerät eingesetzt werden. Zubehör: Kabel-Fernbedienung (für 1 Gerät und Gruppen bis 6 Geräte) Kabel-Zonen-Fernbedienung (für Gruppen bis 32 Geräte / 8 Zonen) Zusatz-Tauwasserpumpe Technische Daten: Kühlleistung: 2,7 kW Luftmenge: 360 – 280 m³/h Geräuschpegel in 1m Entf.: 39 – 33 dB (A) Einspritzleitung: 1/4“ ~ 6,35 mm Saugleitung: 3/8“ ~ 9,53 mm Versorgungsspannung2): 220-240V/1Ph/50Hz Regelspannung: 24 V Leistungsaufnahme Motor: 25 Watt Stromaufnahme Motor: 0,11 A Höhe/Breite/Tiefe: 540 / 850 / 200 mm Gewicht: 15 kg Fabrikat: KRONE Type: VMC 09 W |  |  |  |  |